## Slide 1: 基于全景相机的视觉SLAM系统开发
主讲人姓名: l林敏捷
2018年1月

## Slide 2: 背景（略）
研究意义：
大视角（全景）相机可以提高系统的鲁棒性和精度
timestamp 1
timestamp 2
front
front
side
side
容易观测并且计算

## Slide 3: 目录 Contents
1
相机模型
2
无页码版式
3
有页码版式
4
图形与配色
5
图片处理及排版

## Slide 4: 课题难点：
1.图像分辨率大：
大视角带来的一个最直接问题就是图像尺寸大（1920 960），一般的SLAM使用的图像都在（1000 800）以内。
2.相机模型不同(主要原因)
  1.不同的特征提取方式；
  2.不同的初始化方式；
  3.不同的优化方式；
  4.不同的闭环方式；

## Slide 5: 相机模型
longitude（θ）
latitude
（Ø）
x
y
z
z = 1
θ
Ø
x = r cos ø cos θ
y = -r sin ø
z = r cos ø sin θ

## Slide 6: 相机模型
θ
Ø
x
y
z
z = 1
θ
Ø
set the one cubemap resolution as 600×600
so the cubemap camera instrinsic parameters :
camrea_matrix :
300 0 300
0 300 300
0 0 1
x = r cos ø cos θ
y = -r sin ø
z = r cos ø sin θ
虽然转化成cubemap(pinhole)模型的图片可以使用现成的SLAM算法，但是不同同时使用多视角，并且计算速率极慢。

## Slide 7: 目录 Contents
1
特征提取
2
3
4
5

## Slide 8: 特征提取
Time cost (ms) (nFeature) | 1200 | 1000 | 800 | 600
8 | 66.3096 1207 | 66.682 1013 | 62.5696 807 | 61.5483 611
7 | 65.2785 1201 | 63.5726 1006 | 62.5966 804 | 59.6655 606
6 | 63.8445 1205 | 60.2825 1005 | 58.3687 807 | 56.5719 605
5 | 60.7483 1205 | 57.7157 1001 | 55.3458 807 | 58.416 605
Number of Feature
level
因为通常SLAM中使用的图片分辨率在类似640×480左右，而全景图形的分辨率为1920×960，图像是原来的6倍，如何保持实时性也会一个大问题。特征提取的过程中 图像金字塔的层数和特征数量对提取的时间的影响不是特别大，如何保持实时性？

## Slide 9: 特征提取
Detect Fast Features from each level
在图像上添加mask，对每层的图像都只在mask中提取Fast特征，效果如左图
但是测试的结果发现，特征提取跟mask的关系并不大 加了mask之后还是保持在50+ms

## Slide 10: 特征提取
解决方法2：GPU加速
众所周知 特征点SLAM中最耗时的还是前端中的特征提取：
特征点检测+描述子计算
幸运的是这部分可以使用GPU进行加速
特征点检测+描述子计算流程：
Intput : source image
Step1: 建立图像金字塔： （resize)
Step2: 对图像金字塔的每一层计算的Fast特征点（对层中过多特征点进行删除）
Step3: 计算所有特征点的描述子
实用技巧：在实现上特征点是通过cell的方式进行储存的，类似OtcoTree，这样做的好处就在于对于有初始位姿时，可以只在CELL中进行查找而不要全局搜索。
nFeatures | 1000 | 1200 | 1400 | 1600
time cost | 11.8263ms | 11.936ms | 11.7524ms | 11.9847ms

## Slide 11: 目录 Contents
1
特征提取
2
3
4
5
初始化

## Slide 12: 初始化
初始化 :特征匹配 （grid的匹配方式）
在特征提取的过程中暂时忽略了描述子点对分布因为图像变形的畸变；
其合理性可以通过匹配两个不同视角下的图片进行验证。
从匹配的情况也可以看出特征匹配好的结果都集中在图像中部，因这块区域的图像变形小。因此在特征提取的过程中放弃上下部分的特征点是可行的。使用如下图的mask进行特征点的提取。

## Slide 13: 初始化
初始化
计算本质矩阵E，通过本质矩阵E来恢复转化矩阵T (R,t)。
在分解本质矩阵的过程中会遇到 4 solutions 的问题；
常见的办法就是判断4个解各自恢复的点的深度，但是对于panoramic image 正确解也会产生负数的深度值。
solution:
在初始化的过程中只使用前向视角的特征点，在确定了正确解之后再对后面的点进行深度值的恢复；
使用如下图的mask进行特征提取，提取的到的特征都在相机前方（特征点的深度值为正）。

## Slide 14: 初始化
特征点三角化
三角化在初始化过程中两个地方使用到：
1.判断本质矩阵分解的正确性；
2.初始化3D点地图；

## Slide 15: 相机模型

## Slide 16: 目录 Contents
1
说明
2
无页码版式
3
有页码版式
4
图形与配色
5
图片处理及排版

## Slide 17: 标题内容标题内容
文字内容文字内容文字内容文字内容
  文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容
  文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容
文字内容文字内容文字内容文字内容

## Slide 18: 纯标题页面标题内容

## Slide 19: 极简版内页
极简版内页去除了题图，换以纯色背景；
供内页内容较为复杂时使用，可以避免复杂图片对内容呈现的干扰；
供PPT使用场合较为严肃，不适合复杂图片出现的情况下。
如需使用，建议PPT所有内页均使用极简版式，可以达到更简洁清爽的效果。

## Slide 20
空白页面，可供大型图表、图片排版
此文本框仅为注释，制作时请删除

## Slide 21: 标题内容标题内容
第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容
第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容
第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容
第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容
第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容
第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容

## Slide 22: 比较内容标题
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容标题

## Slide 23: 目录 Contents
1
说明
2
无页码版式
3
有页码版式
4
图形与配色
5
图片处理及排版

## Slide 24: 标题内容标题内容
文字内容文字内容文字内容文字内容
  文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容
  文字内容文字内容文字内容文字内容文字内容
文字内容文字内容文字内容文字内容

## Slide 25: 纯标题页面标题内容

## Slide 26: 极简版内页-有页码
极简版内页去除了题图，换以纯色背景；
供内页内容较为复杂时使用，可以避免复杂图片对内容呈现的干扰；
供PPT使用场合较为严肃，不适合题图复杂图片出现的情况下。
如需使用，建议所有内页均使用极简版式，以达到更简洁、清爽的效果。

## Slide 27
空白页面，可供大型图表、图片排版
此文本框仅为注释，制作时请删除

## Slide 28: 标题内容标题内容
第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容
第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容
第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容第一栏内容
第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容
第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容
第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容第二栏内容

## Slide 29: 比较内容标题
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容比较内容比较内容
比较内容标题

## Slide 30: 目录 Contents
1
说明
2
无页码版式
3
有页码版式
4
图形与配色
5
图片处理及排版

## Slide 31: 可仅使用蓝色
标题内容
标题内容
标题内容
文字内容文字内容
文字内容文字内容
文字内容文字内容
文字内容文字内容
文字内容文字内容
文字内容文字内容

## Slide 32: 可使用多色搭配
请使用本主题包含的交大VI指定配色；
此图示仅为示例
此图示仅为示例
此图示仅为示例
此图示
仅为示例
此图示
仅为示例
此图示
仅为示例
此图示
仅为示例
此图示
仅为示例

## Slide 33: 可使用VI辅助图形
1
可作为ICON或形状，如：
可作为分割线，如：
文字内容
文字内容
文字内容
文字内容
文字内容
文字内容
文字内容
文字内容
文字内容
文字内容
文字内容
文字内容
注：

## Slide 34: 目录 Contents
1
说明
2
无页码版式
3
有页码版式
4
图形与配色
5
图片处理及排版

## Slide 35
使用辅助图形增加图片边。
本页图片处理的方式仅供参考，非指定样式。
仅为方便使用，本页PPT中所有的图片均为3:2主流图片比例。如需更精确的PPT制作或其他设计，请根据设计标准对图片进行剪裁。
注：

## Slide 36: 谢谢！